Ausschreibungstext

1	Kleinverteiler S01F E30 mit Sicherungsblock

Brandschutzgehäuse in Funktionserhalt E30 (Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten) bei einer Brandbeanspruchung von aussen, mit eingebauter Abgangssicherung D02 16A

Geforderte Prüfungen:

mit Funktionserhalt im Brandfalle über 30 Minuten.

Brandkammertest einer amtlichen Materialprüfanstalt

Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK)

Prüfung im Sinne der DIN 4102 Teil 12 E30

Prüfzeugnis ohne Einschränkung bezüglich Kabeltypen oder Hersteller

Mechanik

Verschluss mittels (2) seitlichen Schrauben am Deckel

Verschraubung zur Wand oder Decke mittels zugelassenen Brandschutzdübeln an aussenliegenden Laschen

Schutzart nach DIN 40050

Kabeleinführungen von 4 Seiten möglich

Mit Brandschutzschott für die einzuführenden Kabel

Material

Aussengehäuse Feinstahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet

Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035

Halogenfreie Ausführung

Geeignet zur Montage an Wänden und Decken

Inkl. Hutschiene mit Reihenklemmen zur Verbindung von Kabeln mit integriertem Funktionserhalt und Sicherungsblock

Klemmenquerschnitte für:

- Zu- und Ableitung (Funktionserhaltskabel) max. 25 mm²

- Abgang max. 10 mm²

Aussenabmessungen (HxBxT): 246 x 246 x 150 mm

(Höhe oder Breite zuzüglich 50 mm für Befestigungslaschen)

Gewicht: ca. 7,5 kg

Fabrikat : Elektroplanet AG „Kaufel“

Typ: S01F